## Slide 1: 論理回路
第7回 論理回路の簡略化
― クワイン・マクラスキ法(2)
http://www.info.kindai.ac.jp/LC
E館3階E-331 内線5459
takasi-i@info.kindai.ac.jp
Notes: こんにちは。
これから論理回路の第7回の授業を始めます。
よろしくお願いします。
まずいつものように Google Classroom から出席カードを提出してください。

## Slide 2: QM法による2段論理最小化
最小項を併合して主項を決定する
  最小項をグループ分けする
  隣接グループの項を併合する
  主項を決定する
必要な主項を選択する
  主項と最小項の対応表を作る
  特異最小項を決定する
  必須主項を決定する
  必須主項が包含する最小項を決定する
  残る最小項を包含する主項を選択する
ここまでは
自動的に
進行可能
この部分は
どの主項か
選択が必要
Notes: 前回、Quine McClusky 法 QM法による最小化の手順を学びました。
カルノー図で最小積和形を求めるときは、まず、主項を求め、
次に求めた主項から必要なものを選択するという2段階の操作を行います。
QM 法でも同様に、まず主項を求め、次に求めた主項から必要なものを選択します。
主項を求める操作では、最小項を併合していきます。
主項が求まったら、主項最小項対応表を作り、必要な主項を求めます。
さて、QM法による最小化は、人間が直接やるよりも、プログラムを作って
計算機に任せる方が向いている、という話をしました。
QM法をプログラムにする場合、必須主項が包含する最小項を決定する部分までは、
手順に曖昧さがありませんので、プログラムを組めば自動的に進行可能です。
残るは、必須主項が取り逃した最小項を包含する主項を選択する、という部分ですが、
この部分は、どの主項を選択するのか決めねばなりません。

## Slide 3: 2段最小化のネック
主項の選択
例 5変数関数の主項の選択
1
1
1 0
1
1 1
1
1
1
1
0 1
1
1
1
0 0
1 0
1 1
0 1
0 0
A B
C D
E
0
1
1
1 0
1 1
1
0 1
1
1
0 0
1 0
1 1
0 1
0 0
A B
C D
1
どの主項が
必要？
主項の組み合わせは
変数が増えると膨大な数に
Notes: 2段最小化のネックは、主項を決定した後に、必要な主項を選択する部分です。
しかし、主項の数が増えると、可能な主項の組み合わせの数が指数的に増えていくため、
最適な主項の組み合わせを選ぶのは困難です。
例えば、こちらの例のような5変数関数の場合、主項を求めるとこのように8個の主項が求まります。
ここから必要な主項を選択する必要がありますが、主項の数が多いと最適な組み合わせは
簡単にはわかりません。

## Slide 4
 | ラベル | A B C D E
0個 | 0 | 0 0 0 0 0
1個 | 2 | 0 0 0 1 0
 | 4 | 0 0 1 0 0
 | 8 | 0 1 0 0 0
 | 16 | 1 0 0 0 0
2個 | 5 | 0 0 1 0 1
 | 9 | 0 1 0 0 1
2個 | 10 | 0 1 0 1 0
 | 17 | 1 0 0 0 1
 | 18 | 1 0 0 1 0
 | 20 | 1 0 1 0 0
3個 | 11 | 0 1 0 1 1
 | 21 | 1 0 1 0 1
 | 26 | 1 1 0 1 0
4個 | 30 | 1 1 1 1 0
A B C D | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0
0 0 | 0 | 8 |  | 16
0 1 | 2 | 10 | 26 | 18
1 1 |  |  | 30 | 
1 0 | 4 |  |  | 20
0
E
A B C D | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0
0 0 |  | 9 |  | 17
0 1 |  | 11 |  | 
1 1 |  |  |  | 
1 0 | 5 |  |  | 21
1
Notes: こちらの5変数関数の最小積和形を、
改めて QM 法で求めてみましょう。
最小項を、1の個数によってグループ分けすると、このようになります。

## Slide 5
A B C D | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0
0 0 | 0 | 8 |  | 16
0 1 | 2 | 10 | 26 | 18
1 1 |  |  | 30 | 
1 0 | 4 |  |  | 20
0
E
A B C D | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0
0 0 |  | 9 |  | 17
0 1 |  | 11 |  | 
1 1 |  |  |  | 
1 0 | 5 |  |  | 21
1
ラベル | A B C D E
ラベル | A B C D E
1 1 - 1 0
26,30:p
0 - 0 - 0
0,2,8,10:q
- 0 0 - 0
0,2,16,18:r
- 0 - 0 0
0,4,16,20:s
- - 0 1 0
2,10,18,26:t
- 0 1 0 -
4,5,20,21:u
0 1 0 - -
8,9,10,11:v
1 0 - 0 -
16,17,20,21:w
Notes: QM法を使うと、最終的にはこちらの8個の主項が求まります。
主項が求まりましたので、次は主項の中から必要な主項を求めます。

## Slide 6
最小項 主項 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 26 | 30 | 必須
26,30:p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0,2,8,10:q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0,2,16,18:r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0,4,16,20:s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2,10,18,26:t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4,5,20,21:u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8,9,10,11:v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16,17,20,21:w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
選択 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
主項最小項対応表作成
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Notes: 必要な主項を求めるには、主項最小項対応表を書きます。
縦軸に主項、横軸に最小項を取り、
各主項が包含する最小項に丸を付けます。

## Slide 7
最小項 主項 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 26 | 30 | 必須
26,30:p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | 
0,2,8,10:q | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0,2,16,18:r | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 
0,4,16,20:s | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 
2,10,18,26:t |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 
4,5,20,21:u |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 
8,9,10,11:v |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  | 
16,17,20,21:w |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 
選択 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
特異最小項・必須主項決定
◎
◎
◎
◎
◎
Notes: 次は必須主項を求めます。
必須主項を求めるには、まず特異最小項を探します。
各最小項を上から下に見て、縦に丸が1個しかなければ、その丸を二重丸に書き換えます。
特異最小項が求まったら、その右の必須欄にチェックを入れます。

## Slide 8
最小項 主項 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 26 | 30 | 必須
26,30:p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ◎ | 
0,2,8,10:q | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0,2,16,18:r | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 
0,4,16,20:s | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 
2,10,18,26:t |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 
4,5,20,21:u |  |  | ○ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 
8,9,10,11:v |  |  |  |  | ○ | ◎ | ○ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  | 
16,17,20,21:w |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ◎ |  | ○ | ○ |  |  | 
選択 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
残りの最小項はどの主項を選ぶ？
Notes: 必須主項が求まったら、必須主項がカバーしている最小項をチェックします。
必須主項がカバーしている最小項は、下の選択欄にチェックを入れます。
さて、あとは必須主項が取り残した最小項、
選択欄にまだチェックが入っていない最小項をカバーする主項を選択しなければなりません。
この場合ですと、最小項 0, 2, 18 の3つが、まだ選択されていません。
この最小項をカバーする主項を選択しなければなりません。
選択する主項の数はできるだけ少なく、かつ、できるだけ大きい主項を選ぶ必要があります。
それではどの主項を選べばいいのでしょうか。

## Slide 9
最小項 主項 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 26 | 30 | 必須
26,30:p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ◎ | 
0,2,8,10:q | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0,2,16,18:r | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 
0,4,16,20:s | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 
2,10,18,26:t |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 
4,5,20,21:u |  |  | ○ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 
8,9,10,11:v |  |  |  |  | ○ | ◎ | ○ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  | 
16,17,20,21:w |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ◎ |  | ○ | ○ |  |  | 
選択 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
⇒チェックの付いた項を消す
チェックの付いた項はもう気にしなくて良い
Notes: ここからは、残りの主項を、ヒューリスティック、発見的手法で求める方法を紹介します。
これから紹介する方法は、必ず最適な主項が見つかるわけではありませんが、
多くの場合は有効な手法です。
まず、すでに選択欄にチェックが付いている最小項は、必須主項にカバーされていますので、
もう気にする必要はありません。
そこで、選択欄にチェックの付いている最小項を削除します。

## Slide 10
最小項 主項 | 0 | 2 | 18 | 必須
26,30:p |  |  |  | 
0,2,8,10:q | ○ | ○ |  | 
0,2,16,18:r | ○ | ○ | ○ | 
0,4,16,20:s | ○ |  |  | 
2,10,18,26:t |  | ○ | ○ | 
4,5,20,21:u |  |  |  | 
8,9,10,11:v |  |  |  | 
16,17,20,21:w |  |  |  | 
選択 |  |  |  | 
q は r に包含される
⇒ q は不要
s,t も r に包含される
⇒ s,t も不要
必須にチェックが付いていない
他の項に包含される主項を消す
Notes: 選択欄にチェックが付いている最小項を削除するとこちらの表になります。
このように、表が横方向に縮まります。
この表で、残っている主項を見てみます。
この表では、主項 q は最小項 0 と 2 から成ります。
最小項 0 と 2 は、どちらも主項 r に含まれています。
つまり、主項 q は主項 r に包含されていることになります。
最小形にするときは、他の項に包含されている項は要りませんので、
主項 q は要らない、ということになります。
同様に、主項 s, t も主項 r に包含されますので、主項 s,t も不要です。
そこで、不要となった主項、他の主項い包含されている主項を消します。

## Slide 11
最小項 主項 | 0 | 2 | 18 | 必須
26,30:p |  |  |  | 
0,2,16,18:r | ○ | ○ | ○ | 
4,5,20,21:u |  |  |  | 
8,9,10,11:v |  |  |  | 
16,17,20,21:w |  |  |  | 
選択 |  |  |  | 
◎
◎
◎
縮小された表では
0,2,18も特異最小項
⇒ 縮小された表では
r も必須主項
全ての項が選択されたのでこれで終了
f = p +r +u +v +w
まだ選択されない項が残っていれば縮小を繰り返す
Notes: 不要な主項を消すとこちらの表になります。
このように、表が縦方向に縮まります。
主項の数が減りましたので、各最小項 0, 2, 18 を上から下に見ると、縦方向に丸が一つしかなくなっています。
つまり、縮小された表では、最小項 0, 2, 18 も特異最小項になります。
すると、特異最小項を包含する主項 r も必須主項になります。
必須主項がカバーした最小項をチェックすると、全ての最小項にチェックが入ります。
今回は全ての最小項がチェックされましたが、もしまだ選択されていない項が残っていれば、
これまでの操作を繰り返して表を縮小していきます。
今回は、全ての最小項が選択されたのでこれで終了です。
求めるべき最小形は、 p+r+u+v+w となり、
ABDE_ OR B_C_E_ OR B_CD_ OR A_BC_ OR AB_D_ となります。

## Slide 12: 対応表の縮小
主項最小項対応表を縮小する
  特異最小項の選択
  必須主項の選択
  必須主項がカバーした最小項を消す
    (横方向の縮小)
  他の主項に包含される主項を消す
    (縦方向の縮小)
1.～4.の繰り返しで表を縮小していく
(注意) ただし、この方法は途中でそれ以上
縮小できなくなる場合もある
Notes: ここまで見てきたように、必須主項以外の主項の選択は、
主項最小項対応表を縮小することで、できる場合があります。
まず特異最小項を探し、必須主項を求めます。
次に、必須主項がカバーした最小項を消すと、表が横方向に縮まります。
その表で、他の主項に包含されている主項を消すと、表が縦方向に縮まります。
この操作を繰り返して表を縮小していくことで、必要な主項を選び出すことができます。
ただし、この方法は必ず使えるわけではありません。
途中で、それ以上表を縮小できなくなる場合もあります。

## Slide 13: 表を縮小できないケース
A B C | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 1 |  | 1 | 1
必須主項が無いので縮小不可能
Notes: 表を縮小できない場合の例を見てみましょう。
こちらの関数の主項を求めてみると、このように6個の主項があります。
ここで特異最小項を探してみますが、どの最小項も2個の主項に包含されていますので、
特異最小項はありません。
特異最小項が無いので必須主項もありません。
表の縮小は、必須主項を表から削除していきますので、そもそも必須主項が無ければ表の縮小はできません。
このように、場合によっては表を縮小できないこともあります。
しかし、表を縮小できることも多いので、まずは縮小できるか試してみるといいでしょう。

## Slide 14: 2段論理最小化の理論
理論的に最小積和形を得る方法は？
  f : n 個の値1の最小項を持つ論理関数
  fm : f の最小積和形
  mi : f の最小項 (1≦i ≦n )
  Si : mi を包含する f の主項の論理和
Notes: 表の縮小は、必ずできるとは限りません。
従って、最小積和形が求まるとは限りません。
それでは、絶対に最小積和形を求めることができる手法はあるのでしょうか？
ここからは、最小積和形を理論的に求める方法を紹介します。
f を、n 個の値1の最小項を持つ論理関数とします。
つまり、真理値表の関数値1の欄が n 個ある論理関数とします。
また、fm を関数 f の最小積和形とします。
f の最小項は n 個ありますので、それぞれ m1, m2, …, mn とします。
ここで、Si を、i 番目の最小項 mi を包含する f の主項の論理和と置きます。
分かりにくいので具体例を挙げてみます。

## Slide 15: 2段最小論理化の理論
4個の値1の最小項を持つ論理関数
m1
1
m2
m3
m4
0
10
11
01
00
X Y
Z
最小項 主項 | m1 | m2 | m3 | m4
p | ○ | ○ |  | 
q |  | ○ | ○ | 
r |  |  | ○ | ○
Notes: 例として、こちらの論理関数
f = XY_Z OR XY_Z_ OR XYZ_ OR Z_YZ_ で考えてみます。
関数 f は、4 個の最小項の和ですので、
前から順に、m1 = XY_Z, m2=XY_Z_, m3=XYZ_, m4=X_YZ_ とします。
次はこの関数の主項を求めます。
カルノー図を描き、主項を求めるとこちらの3つの主項が求まります。
主項 p = XY, q= XZ_, r = YZ_ と置きます。
主項最小項対応表をかくとこうなります。
p = m1 OF m2, q = m2 OR m3, r = m3 OR m4 です。
ここで、各最小項について、それを含んでいる主項を見ます。
最小項 m1 は、主項 p にのみ含まれています。
そこで、 S1 = p と置きます。
最小項 m2 は、主項 p と主項 q に含まれています。
そこで、 S2 = p +q と置きます。
同様に、最小項 m3 は主項 q と主項 r に含まれているので、S3 = q +r、
最小項 m4 は主項 r にのみ含まれているので S4 = r と置きます。
主項最小項対応表から、必須主項は p と r ですので、求めるべき最小積和形 fm は p + r = XY_ OR YZ_ です。
この最小積和形 fm を、S1,S2,S3,S4 を使って理論的に求めてみます。

## Slide 16: ある最小項の包含条件
定理 : ある最小項の包含条件
  Ui : 最小積和形 fm の論理積項が
  ある最小項mi を包含する条件
  Si = 1
(証明) Si はmi を包含する全ての主項の論理和
Si =1 ならば主項のいずれかがmi を包含する
例 : Si = p +q +r
Si =1 ⇒ p =1 または q =1 または r =1
Notes: fm を論理関数の最小積和形とします。
fm は、関数値が1となる全ての最小項を含んでいる必要があります。
ここで fm が i 番目の最小項 mi を包含する条件は、
Si = 1 であることです。
Si は m1 を包含する全ての主項の論理和ですので、
Si = 1 ならば、主項のいずれかが m1 を包含しています。
例えば、 Si = p OR q OR r のとき、
Si = 1 ならば、 p=1 または q=1 または r=1 です。
つまり、最小積和形 fm は、主項 p,r,q のいずれかを含んでいることになります。

## Slide 17: 全ての最小項の包含条件
定理 : 全ての最小項の包含条件
  U : 最小積和形 fm の論理積項が
  全ての最小項mi を包含する条件
  S1・S2・…・Sn = 1
(証明) Si =1⇒最小項mi を包含(定理2.6)
よって全ての主項を包含する条件は
S1=1 かつ S2=1 かつ…かつ Sn=1
すなわち S1・S2・…・Sn=1
Notes: i 番目の最小項 mi を含む条件が判明しましたので、
次は全ての最小項を含む条件を見てみます。
最小積和形 fm が、全ての最小項を含む条件は、
S1 AND S2 AND … AND Sn です。
i 番目の最小項 mi を含む条件は Si = 1 ですので、
全ての最小項を含む条件は、 S1 = 1 AND S2 =1 AND … Sn = 1 です。
つまり、S1 AND S2 AND … Sn = 1 です。

## Slide 18: 論理数学による主項の求め方
条件 U =S1・ S1・…・ Sn を展開して積和形にする
1.から主項数が最小の論理積項を選ぶ
2.を構成する主項をORで結ぶ
条件U を求めるには、QM法で用いた
主項-最小項対応表を用いるとよい
最小項 主項 | m1 | m2 | m3 | m4
p | ○ | ○ | ○ | 
q |  | ○ |  | ○
r | ○ |  |  | ○
S1 = p + r, S2 = p + q,
S3 = p, S4 = q + r,
U = (p + r )(p + q )
p (q + r )
Notes: 最小積和形 fm が全ての最小項を含むための条件は、
U = S1 AND S2 AND … AND Sn です。
U は和積形の論理関数ですので、これを展開して積和形にします。
例えば、こちらの主項最小項対応表で表される論理関数を考えてみます。
最小項 m1 は主項 p と r に含まれていますので、 S1 = p+r です。
同様に、S2 = p+q, S3 = p, S4=q+r となります。
U は S1 から S4 の論理積ですので、
U = (p OR r) AND (p OR q) AND p AND (q OR r)となります。
これは和積形の式ですので、括弧をはずして積和形に変形します。

## Slide 19: 論理数学による主項選択の例
例 : 4つの最小項から成る論理関数 f
= (p +r )(p +q )p(q +r )
U = S1・S2・S3・S4
= p q +p r
よって pq =1 または pr =1 のとき
全ての最小項が選択される
fm = p +q または p +r
最小項 主項 | m1 | m2 | m3 | m4
p | ○ | ○ | ○ | 
q |  | ○ |  | ○
r | ○ |  |  | ○
Notes: U を括弧を外して積和形に変形すると、
p AND q OR p AND r となります。
U が1になるのは、
p AND q = 1 または p AND r = 1 のときです。
つまり、最小積和形にするには、主項 p と q を選ぶか、主項 p と r を選べばいいことになります。
従って求めるべき最小積和形 fm は、p OR q または p OR r です。

## Slide 20: 論理数学による主項選択の例
X Y Z | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0
0 |  | 1 | 1 | 1
1 |  |  |  | 1
Notes: 今の手順で、最初の例の場合の最小積和形を改めて求めてみましょう。
与えられた論理式 f がこちらです。
f の最小項を m1, m2, m3, m4 とします。
また、f の主項は p = m1+m2, q = m2+m3, r= m3+m4 です。

## Slide 21: 論理数学による主項選択の例
最小項 主項 | m1 | m2 | m3 | m4
p | ○ | ○ |  | 
q |  | ○ | ○ | 
r |  |  | ○ | ○
Notes: 論理式 f の主項最小項対応表がこちらです。
この表から、 S1 = p, S2 = p+q, S3 = q+r, S4 = r となります。

## Slide 22: 論理数学による主項選択の例
U = S1・S2・S3・S4
= p (p +q )(q +r )r
= p r
論理積項(の1つ)を
論理和に変換
Notes: 最小積和形 fm がすべての最小項を含む条件は、
U = S1 AND S2 AND S3 AND S4 が1になることです。
U を積和形に展開すると、p AND (p OR q) AND (q OR r) AND r =p AND r となります。
U が1になるには、p=1 かつ r=1 となる必要があります。
つまり、最小積和形 fm は、主項 p と r を選べばいい、ということになります。
これは、U の積和形で得られた論理積項を、論理和に変換すれば得られます。
つまり、積項 p AND q を p OR q に変換したものが最小積和形です。
ですので、求めるべき最小積和形 fm = p OQ q X AND Y_ OR Y AND Z_ となります。

## Slide 23: 例題
20
4
1 0
30
1 1
18
26
10
2
0 1
16
8
0
0 0
1 0
1 1
0 1
0 0
A B
C D
E
0
21
5
1 0
1 1
11
0 1
17
9
0 0
1 0
1 1
0 1
0 0
A B
C D
1
これを論理数学で解くと？
Notes: 次はこちらの5変数の論理式 f の最小形を求めてみましょう。
f の主項をカルノー図で求めると、全部で8個の主項があります。
この f の最小積和形を、論理数学で求めてみます。

## Slide 24
最小項 主項 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 26 | 30 | 必須
26,30:p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | 
0,2,8,10:q | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0,2,16,18:r | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 
0,4,16,20:s | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 
2,10,18,26:t |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 
4,5,20,21:u |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 
8,9,10,11:v |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  | 
16,17,20,21:w |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 
選択 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
最小項15個
主項8個
主項最小項対応表作成
Notes: f の主項最小項対応表がこちらです。
f は15個の最小項と、8個の主項を持ちます。

## Slide 25
U =(q +r +s )(q +r +t )(s +u )u (q +v )
v (p +t +v )v (r +s +w )w (r +t )
(s +u +w )(u +w )(p +t )p
=pruvw + pstuvw +pqruvw
fm = p +r +u +v +w
だがこれは計算が
ややこしい…
S1 | q +r +s | S2 | q +r +t | S3 | s +u
S4 | u | S5 | q +v | S6 | v
S7 | p +t +v | S8 | v | S9 | r +s +w
S10 | w | S11 | r +t | S12 | s +u +w
S13 | u +w | S14 | p +t | S15 | p
積項の中で
一番大きな項を選択
Notes: 主項最小項対応表から、15個の最小項に対して、S1 から S15 を求めると、
こちらの表になります。
最小積和形を求めるには、S1 から S15 の論理積を、積和形に展開します。
つまり、この式の括弧を外して積和形にするわけです。
この式の括弧を外すのはちょっとやりたくありませんね。
でも頑張って括弧を外すと、U = pruvw + pstuvw + pqruvw となります。
3つの積項がありますので、この中で最も大きな積項、つまり、主項の数が最も少ない積項を選びます。
この場合は、pruvw です。
求めるべき最小積和形 fm は、pruvw を論理和に変換したもの、
つまり、p OR q OR u OR v OR w です。
論理数学を使えば、どんな論理式でも、必ず最小積和形が求まります。
でもそのためには、こちらのような和積形の式を積和形に変形する、という作業が必要です。
この例では、15個の変数の式を変形する必要がありますが、これの括弧を外すのは大変です。
こんなややこしい計算したくありませんよね。
ですので、論理数学に頼るのは、最後の手段です。

## Slide 26: 論理数学による手順
最小項を併合して主項を決定する
主項-最小項対応表を作成する
必須主項の選択・表の縮小をする
論理数学を用いて主項を選択する
Notes: 論理数学で最小積和形を求めるのはとても大変です。
ですので、論理数学を使うのは最後の手段とします。
まずカルノー図なり、QM法なりを使って主項を決定します。
そして主項最小項対応表を作り、必須主項を求めます。
その次に、最初に紹介した、必須主項を表から削除して表を縮小する方法で、
可能な限り表を縮小します。
そして、どうしても表の縮小は無理、となった時点で、論理数学を使います。

## Slide 27
最小項 主項 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 26 | 30 | 必須
26,30:p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | 
0,2,8,10:q | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0,2,16,18:r | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 
0,4,16,20:s | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 
2,10,18,26:t |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 
4,5,20,21:u |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 
8,9,10,11:v |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  | 
16,17,20,21:w |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 
選択 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
特異最小項・必須主項決定
◎
◎
◎
◎
Notes: 先ほどの5変数の論理式の場合を考えましょう。
この論理式は、最小項が15個ありますので、このまま論理数学を使うと、
15個の和項からなる式を積和形に展開しなくてはなりません。
そこで、まずQM法を使って必須主項を求めます。

## Slide 28
最小項 主項 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 26 | 30 | 必須
26,30:p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ◎ | 
0,2,8,10:q | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0,2,16,18:r | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 
0,4,16,20:s | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 
2,10,18,26:t |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 
4,5,20,21:u |  |  | ○ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 
8,9,10,11:v |  |  |  |  | ○ | ◎ | ○ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  | 
16,17,20,21:w |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 
選択 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
必須主項がカバーする最小項決定
Notes: 必須主項を求めたら、必須主項がカバーする最小項を決定します。
ここで選択欄にチェックが入った最小項はもう要りませんので、表から削除します。

## Slide 29
最小項 主項 | 0 | 2 | 18 | 必須
26,30:p |  |  |  | 
0,2,8,10:q | ○ | ○ |  | 
0,2,16,18:r | ○ | ○ | ○ | 
0,4,16,20:s | ○ |  |  | 
2,10,18,26:t |  | ○ | ○ | 
4,5,20,21:u |  |  |  | 
8,9,10,11:v |  |  |  | 
16,17,20,21:w |  |  |  | 
選択 |  |  |  | 
横方向の縮小
S1= q +r +s
S2= q +r +t
S3= r +t
U = (q +r +s )(q +r +t )(r +t )
= r +q t + s t
r または q と t または s と t
fm = p +r +u +v +w
Notes: 不要な最小項を削除すると、表が横方向に縮まりました。
ここで情報数学を使ってみましょう。
残っている最小項は3個ですので、S1 = q+r+s, S2 = q+r+t, S3 =r+t と置きます。
最小積和形を求めるには、 U = (q+r+s) (q+r+t) (r+t) を展開する必要があります。
この程度でしたら、括弧をはずすのもそう難しくはありませんね。
U を積和形に展開すると、 r + qt + st となります。
つまり、最小積和形は主項 r を選ぶか、または主項 q と t を選ぶか、
または s と t を選べばいい、ということになります。
主項の数は少ない方がいいので、主項 r を選びます。
すると、求めるべき最小積和形 fm は、必須主項 + 主項 r 、つまり p+r+u+v+w となります。
論理数学を使えば必ず最小積和形が求まりますが、計算が大変です。
ですので、このように、まず他の手法を試し、他の手法ではどうしてもダメなときの最後の手段として
論理数学を使います。

## Slide 30: ドントケアを含む最小化
ドントケアは 1 でも 0で もいい
⇒必要に応じて 0,1 の都合のいい方と看做す
W X Y Z | f
0 0 0 0 | 
0 0 0 1 | -
0 0 1 0 | 
0 0 1 1 | 
0 1 0 0 | 1
0 1 0 1 | -
0 1 1 0 | 1
0 1 1 1 | 
W X Y Z | f
1 0 0 0 | 
1 0 0 1 | -
1 0 1 0 | 
1 0 1 1 | 1
1 1 0 0 | 1
1 1 0 1 | -
1 1 1 0 | 1
1 1 1 1 | -
Notes: 次は、ドントケアがある場合の最小化を考えてみます。
ドントケアは、1でも0でもいいので、必要に応じて１でも0でも都合のいい方と見なすことができます。
例えば、こちらの真理値表で表される論理式を考えてみましょう。

## Slide 31: カルノー図による最小化
W X Y Z | f
0 0 0 0 | 
0 0 0 1 | -
0 0 1 0 | 
0 0 1 1 | 
0 1 0 0 | 1
0 1 0 1 | -
0 1 1 0 | 1
0 1 1 1 | 
W X Y Z | f
1 0 0 0 | 
1 0 0 1 | -
1 0 1 0 | 
1 0 1 1 | 1
1 1 0 0 | 1
1 1 0 1 | -
1 1 1 0 | 1
1 1 1 1 | -
W X Y Z | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  | 1 | 1 | 
01 | - | - | - | -
11 |  |  | - | 1
10 |  | 1 | 1 | 
Notes: この論理式をカルノー図を使って最小積和形を求めてみます。
ドントケアは、必要に応じて1と見なせますので、
まずここを横2縦2の長方形で囲めます。
また、ここを横2縦2の長方形で囲めます。
ここから、求めるべき最小積和形は、
X AND Z_ OR W AND Z と求まります。
それではこの最小積和形を、QM 法を使って求めてみましょう。

## Slide 32: QM法による最小化
 | ラベル | W X Y Z | 主項
1個 |  |  | 
2個 |  |  | 
3個 |  |  | 
4個 |  |  | 
W X Y Z | f
0 0 0 0 | 
0 0 0 1 | -
0 0 1 0 | 
0 0 1 1 | 
0 1 0 0 | 1
0 1 0 1 | -
0 1 1 0 | 1
0 1 1 1 | 
W X Y Z | f
1 0 0 0 | 
1 0 0 1 | -
1 0 1 0 | 
1 0 1 1 | 1
1 1 0 0 | 1
1 1 0 1 | -
1 1 1 0 | 1
1 1 1 1 | -
ドントケアには
△を付ける
0 1 0 1
1 1 0 1
1 1 1 1
0 0 0 1
1 0 0 1
0 1 0 0
4
1 1 0 0
12
0 1 1 0
6
1 0 1 1
11
1 1 1 0
14
1 0 0 1
△9
△1
0 0 0 1
△5
0 1 0 1
△13
1 1 0 1
1 1 1 1
△15
Notes: QM 法では、関数値が 1 となる最小項を、1の個数でグループ分けしました。
さて、この論理式では関数値がドントケアのものもあります。
QM 法では、ドントケアもグループ分けして表に加えます。
ただし、1とドントケアの区別をする必要がありますので、ドントケアには適当な記号を付けます。
今回は、ドントケアに三角を付けることにします。
このように、△1、△５、△9、△13、△15、と、ドントケアには数の前に三角を付けます。

## Slide 33: ドントケアのある項の併合
 | ラベル | W X Y Z | 主項
1個 | △1 | 0 0 0 1 | 
 | 4 | 0 1 0 0 | 
2個 | △5 | 0 1 0 1 | 
 | 6 | 0 1 1 0 | 
 | △9 | 1 0 0 1 | 
 | 12 | 1 1 0 0 | 
3個 | 11 | 1 0 1 1 | 
 | △13 | 1 1 0 1 | 
 | 14 | 1 1 1 0 | 
4個 | △15 | 1 1 1 1 | 
1とドントケアの併合は△無し
ドントケア同士の併合は△有り
2個
1個
主項
W X Y Z
ラベル
0 0 0 1
△1
0 1 0 1
△5
0 - 0 1
△1,5
1 0 0 1
△9
0 0 0 1
△1
- 0 0 1
△1,9
0 1 0 1
△5
0 1 0 0
4
0 1 0 -
4,5
Notes: 次は隣のグループの行との併合です。
まず1と併合できる行を、1が2個のグループから探します。
すると、5 がXのビットのみ異なりますので、併合できます。
さて、1 も 5 も三角が付いていますのでドントケアです。
このようなドントケア同士を併合した場合は、併合後の表にも三角付けます。
△1と△5を併合すると、△1,5 0-01 となります。
続いて 1 と 9 を併合します。
1も9も△が付いていますので、併合後にも三角を付けて、△１,9 とします。
次は 4 と 5 を併合します。
4 は△が付いておらず、5にはついています。
このような1とドントケアの併合をした場合は、併合後には三角は付けません。
ですので、4と△5を併合すると、4,5 010- となります。

## Slide 34: ドントケアのある項の併合
 | ラベル | W X Y Z | 主項
1個 | △1 | 0 0 0 1 | 
 | 4 | 0 1 0 0 | 
2個 | △5 | 0 1 0 1 | 
 | 6 | 0 1 1 0 | 
 | △9 | 1 0 0 1 | 
 | 12 | 1 1 0 0 | 
3個 | 11 | 1 0 1 1 | 
 | △13 | 1 1 0 1 | 
 | 14 | 1 1 1 0 | 
4個 | △15 | 1 1 1 1 | 
- 0 0 1
△1,9
0 1 0 -
4,5
0 - 0 1
△1,5
2個
1個
主項
W X Y Z
ラベル
0 1 0 0
4
0 1 1 0
6
0 1 - 0
4,6
1 1 0 0
12
0 1 0 0
4
- 1 0 0
4,12
0 1 0 1
△5
1 1 0 1
△13
- 1 0 1
△5,13
1 1 1 0
14
0 1 1 0
6
- 1 1 0
6,14
1 0 0 1
△9
1 0 1 1
11
1 0 - 1
9,11
1 - 0 1
△9,13
1 0 0 1
△9
1 1 0 1
△13
Notes: 以下同様に、併合をしていきます。
併合する際は、ドントケア同士の併合には△を付け、
1とドントケア、または1同士の併合には△を付けずに表に加えます。
4,6 は1同士の併合、
4,12 も1同士の併合、
5,13 はドントケア同士の併合ですので△を付けます。
6,14 は1同士の併合、
9,11 はドントケアと1の併合ですので、△は付けません。
9,13 はドントケア同士の併合ですので、△を付けます

## Slide 35
 | ラベル | W X Y Z | 主項
1個 | △1,5 | 0 - 0 1 | 
 | △1,9 | - 0 0 1 | 
 | 4,5 | 0 1 0 - | 
 | 4,6 | 0 1 - 0 | 
 | 4,12 | - 1 0 0 | 
2個 | △5,13 | - 1 0 1 | 
 | 6,14 | - 1 1 - | 
 | 9,11 | 1 0 - 1 | 
 | △9,13 | 1 - 0 1 | 
 | 12,13 | 1 1 0 - | 
 | 12,14 | 1 1 - 0 | 
3個 | 11,15 | 1 - 1 1 | 
 | △13,15 | 1 1 - 1 | 
 | 14,15 | 1 1 1 - | 
 | ラベル | W X Y Z | 主項
1個 |  |  | 
2個 |  |  | 
- 1 0 -
4,5,12,13
- - 0 1
△1,5,9,13
1 1 - -
12,13,14,15
1 - - 1
9,11,13,15
- 1 - 0
4,6,12,14
△1,5,9,13
最後まで△の付いている項
= ドントケアのみの項
△の付いた項は不要
p
s
r
q
主項は p,q,r,s の４つ
Notes: 最小項2個組の併合表が完成したら、次は最小項4個組の併合表を作ります。
今度も、全て三角が付いている行を併合した場合には△を付け、
一つでも三角が無い行がある場合には△は付けません。
1,5, 1,9, 5,13 9,13 は全て三角が付いていますので、△1,5,9,13 とします。
それ以外の行、4,5,12,13 4,6,12,14 9,11,13,15 12,13,14,15 は
どれも1が一つ以上含まれていますので、三角は付けません。
併合可能な行は全て併合しましたので、主項欄にチェックが付いていない行が主項になります。
さて、1番上の1,5,9,13 には△が付いています。
三角が付いているというのは、1,5,9,13 が全てドントケアである、ということです。
ドントケアは必要なければ0と見なせますので、最後まで三角が付いている行は不要です。
よって、主項は、下の4つ、p,q,r,s になります。

## Slide 36: 主項最小項対応表
最小項 主項 | 4 | △5 | 6 | △9 | 11 | 12 | △13 | 14 | △15 | 必須
4,5,12,13:p | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 
4,6,12,14:q | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  | 
9,11,13,15:r |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | 
12,13,14,15:s |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 
選択 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ドントケアの最小項は選択する必要無し
ドントケアの最小項は対応表に不要
Notes: 主項が求まりましたので、次は主項最小項対応表を作ります。
さて、ここではドントケアの最小項も入れましたが、
考えてみればドントケアの最小項は、選択する必要はありません。
つまり、ドントケアの最小項は、対応表には書く必要は無いわけです。

## Slide 37: 主項の選択
最小項 主項 | 4 | 6 | 11 | 12 | 14 | 必須
4,5,12,13:p | ○ |  |  | ○ |  | 
4,6,12,14:q | ○ | ○ |  | ○ | ○ | 
9,11,13,15:r |  |  | ○ |  |  | 
12,13,14,15:s |  |  |  | ○ | ○ | 
選択 |  |  |  |  |  | 
◎
◎
特異最小項・必須主項決定
Notes: ドントケアの最小項を消すとこちらの表になります。
ここから先は今までと同じです。
特異最小項を見つけて、必須主項を求めます。

## Slide 38: 主項の選択
最小項 主項 | 4 | 6 | 11 | 12 | 14 | 必須
4,5,12,13:p | ○ |  |  | ○ |  | 
4,6,12,14:q | ○ | ◎ |  | ○ | ○ | 
9,11,13,15:r |  |  | ◎ |  |  | 
12,13,14,15:s |  |  |  | ○ | ○ | 
選択 |  |  |  |  |  | 
最小積和形は q + r
必須主項がカバーする最小項決定
Notes: 必須主項がカバーする最小項を求めて、選択欄にチェックをいれます。
すると全ての最小項にチェックが入りますので、これで終了です。
求めるべき最小積和形は、q+r で、X AND Z_ OR W AND Z となります。

## Slide 39: 演習問題: 表の縮小による最小化
次の真理値表の最小積和形を求めよ
A B C D | f
0 0 0 0 | 1
0 0 0 1 | 
0 0 1 0 | 
0 0 1 1 | 
0 1 0 0 | 1
0 1 0 1 | 1
0 1 1 0 | 
0 1 1 1 | 
A B C D | f
1 0 0 0 | 
1 0 0 1 | 
1 0 1 0 | 1
1 0 1 1 | 1
1 1 0 0 | 
1 1 0 1 | 1
1 1 1 0 | 
1 1 1 1 | 1
Notes: それでは残りの時間は演習問題をやってみましょう。
こちらの表で表される論理関数の最小積和形を、QM法を用いて求めて下さい。
皆さんノートにこちらの表を移してください。
論理回路の公式ページ、および Google Classroom の
第7回講義資料に、今回の演習問題の pdf ファイルを置いていますので、必要なら
そちらをダウンロードしてください。
真理値表から、関数 f の値が1になる最小項を抜き出し、
1の個数でグループ分けしてください。

## Slide 40
A B C D | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
 | ラベル | A(8) B(4) C(2) D(1) | 主項
1が0個 |  |  | 
1が1個 |  |  | 
1が2個 |  |  | 
1が3個 |  |  | 
1が4個 |  |  | 
最小項を
1の少ない順に並べ
グループ分けする
0
0 0 0 0
0
4 = 22
0 1 0 0
4
5 = 22+20
0 1 0 1
5
10 = 23+21
1 0 1 0
10
11 = 23+21+20
1 0 1 1
11
13 = 23+22+20
1 1 0 1
13
1 1 1 1
15 = 23+22+21+20
15
Notes: ノートにこのような表を書いてください。
最小項を1の個数でグループ分けし、1の個数が少ないものから順に
表に書き込んでください。
1の少ないものから並べると、上から順に、
0 0000
4 0100
5 0101
10 1010
11 1011
13 1101
15 1111
となります。
ちなみに、これらの最小項は、カルノー図では下の位置に対応しています。

## Slide 41
 | ラベル | A B C D | 主項
0個 | 0 | 0 0 0 0 | 
1個 | 4 | 0 1 0 0 | 
2個 | 5 | 0 1 0 1 | 
 | 10 | 1 0 1 0 | 
3個 | 11 | 1 0 1 1 | 
 | 13 | 1 1 0 1 | 
4個 | 15 | 1 1 1 1 | 
A B C D | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 4 |  | 
01 |  | 5 | 13 | 
11 |  |  | 15 | 11
10 |  |  |  | 10
各行それぞれが
隣接グループの行と
併合可能かチェック
 | ラベル | A B C D | 主項
0個 |  |  | 
1個 |  |  | 
2個 |  |  | 
3個 |  |  | 
0,4
0 - 0 0
0 1 0 -
4,5
- 1 0 1
5,13
1 0 1 -
10,11
1 - 1 1
11,15
1 1 - 1
13,15
p
u
t
s
r
q
チェックが付かなかった
項が主項
Notes: 次は隣り合うグループの間で、併合できる行を探します。
併合できる行は、どこか1ビットだけが異なる行です。
まずは1が0個のグループと、1が1個のグループの間で併合できる行を探し、
併合できれば新しい表に書き込んでください。
まずは 0 0000 と併合できる行を探しましょう。
すると、 4 0100 が B のビットのみ異なりますので併合できます。
新しい表に 0,4 0-00 と書き込み、0と4の主項の欄にチェックを入れます。
これはカルノー図では、左上の2つのマスを、横2縦1の長方形で囲むことに対応します。
続いて、1が1個のグループと、1が2個のグループの間で併合できる行を探します。
すると、4 0100 と 5 0101 が D のビットのみ異なりますので併合できます。
新しい表に 4,5 010- と書き込み、4と5の主項の欄にチェックを入れます。
以下同様に、併合可能な行を併合していくと、
5,13
10,11,
11,15
13,15
となります。
これ以上併合できませんので、これで終了です。
主項欄にチェックが付かなかったものが主項です。

## Slide 42
A B C D | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 4 |  | 
01 |  | 5 | 13 | 
11 |  |  | 15 | 11
10 |  |  |  | 10
最小項 主項 | 0 | 4 | 5 | 10 | 11 | 13 | 15 | 必須
0,4:p |  |  |  |  |  |  |  | 
4,5:q |  |  |  |  |  |  |  | 
5,13:r |  |  |  |  |  |  |  | 
10,11:s |  |  |  |  |  |  |  | 
11,15:t |  |  |  |  |  |  |  | 
13,15:u |  |  |  |  |  |  |  | 
選択 |  |  |  |  |  |  |  | 
主項と最小項の
対応表を作る
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Notes: 主項が求まりましたので、次は必要な主項を求めます。
まず主項最小項対応表を作成します。
縦軸に主項、横軸に最小項を書いてください。
主項は、0,4 0,5 5,13 10,11 11,15 13,15 の6つです。
最小項は、0,4,5,10,11,13,15です。
各主項が包含する最小項に丸を付けてください。
丸を付けるとこうなります。

## Slide 43
A B C D | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 4 |  | 
01 |  | 5 | 13 | 
11 |  |  | 15 | 11
10 |  |  |  | 10
最小項 主項 | 0 | 4 | 5 | 10 | 11 | 13 | 15 | 必須
0,4:p | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
4,5:q |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 
5,13:r |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 
10,11:s |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 
11,15:t |  |  |  |  | ○ |  | ○ | 
13,15:u |  |  |  |  |  | ○ | ○ | 
選択 |  |  |  |  |  |  |  | 
特異最小項・
必須主項を決定
◎
◎
Notes: 最小項を記入したら、次は特異最小項を求めます。
各最小項を下方向に見て、縦に１つしか丸が無ければ、その丸を二重丸に書き換えます。
最小項 0 は丸が一つしかありませんので、二重丸に書き換えます。
同様に、最小項 10 も二重丸に書き換えます。
特異最小項が求まりましたので、必須主項を求めます。
二重丸があれば、その右の必須欄にチェックを入れます。
最小項 0 が特異最小項ですので、主項 p の必須欄にチェックを入れます。
同様に、主項 s の必須欄にチェックを入れます。

## Slide 44
A B C D | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 4 |  | 
01 |  | 5 | 13 | 
11 |  |  | 15 | 11
10 |  |  |  | 10
最小項 主項 | 0 | 4 | 5 | 10 | 11 | 13 | 15 | 必須
0,4:p | ◎ | ○ |  |  |  |  |  | 
4,5:q |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 
5,13:r |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 
10,11:s |  |  |  | ◎ | ○ |  |  | 
11,15:t |  |  |  |  | ○ |  | ○ | 
13,15:u |  |  |  |  |  | ○ | ○ | 
選択 |  |  |  |  |  |  |  | 
必須主項が包含する
最小項を決定
0
4
11
10
Notes: 必須主項が求まったら、必須主項が包含している最小項を決定します。
必須のチェック欄から左へ見ていき、丸か二重丸があれば、その下の選択欄にチェックを入れます。
すると、最小項 0,410,11 にチェックが入ります。

## Slide 45
A B C D | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 4 |  | 
01 |  | 5 | 13 | 
11 |  |  | 15 | 11
10 |  |  |  | 10
最小項 主項 | 0 | 4 | 5 | 10 | 11 | 13 | 15 | 必須
0,4:p | ◎ | ○ |  |  |  |  |  | 
4,5:q |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 
5,13:r |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 
10,11:s |  |  |  | ◎ | ○ |  |  | 
11,15:t |  |  |  |  | ○ |  | ○ | 
13,15:u |  |  |  |  |  | ○ | ○ | 
選択 |  |  |  |  |  |  |  | 
チェックの付いた
最小項を削除
Notes: 次は表を縮小します。
今選択欄にチェックの入っている最小項はも要りませんので、表から削除します。
0,4,10,11 を削除し、5,13,15 だけの表を書いてください。
すると、表が横方向に縮まります。

## Slide 46
A B C D | 00 | 01 | 11 | 10
00 | - | - |  | 
01 |  | 5 | 13 | 
11 |  |  | 15 | -
10 |  |  |  | -
最小項 主項 | 5 | 13 | 15 | 必須
0,4:p |  |  |  | 
4,5:q | ○ |  |  | 
5,13:r | ○ | ○ |  | 
10,11:s |  |  |  | 
11,15:t |  |  | ○ | 
13,15:u |  | ○ | ○ | 
選択 |  |  |  | 
他の主項に
包含される
チェックの無い
主項を削除
Notes: 表が横方向に縮んだら、次は他の主項に包含される主項が無いか調べます。
包含されるとは、丸の付いている全ての最小項が、他の主項に含まれている、ということです。
主項 q は、最小項 5 に丸が付いています。
最小項 5 は主項 r に含まれてますので、r は q を包含しています。
そこで主項 q を削除します。
同様に、主項 t は最小項 15 に丸が付いています。
最小項 15 は主項 u に含まれていますので、u は t を包含しています。
そこで、主項 t も削除します。
すると、表が縦方向に縮まります。

## Slide 47
A B C D | 00 | 01 | 11 | 10
00 | - | - |  | 
01 |  | 5 | 13 | 
11 |  |  | 15 | -
10 |  |  |  | -
最小項 主項 | 5 | 13 | 15 | 必須
0,4:p |  |  |  | 
5,13:r | ○ | ○ |  | 
10,11:s |  |  |  | 
13,15:u |  | ○ | ○ | 
選択 |  |  |  | 
縮小した表で
特異最小項・
必須主項の決定
必須主項が包含する
最小項決定
◎
◎
fm = p +r +s +u
Notes: 表が縦方向に縮まったら、再度特異最小項、必須主項を求めます
すると、最小項 5 と 13 が特異最小項になり、
主項 r と u が必須主項になります。
これで全ての最小項の選択欄にチェックが付きましたので、
求めるべき最小形は、
p + r + s + u =
A_C_D OR BC_D OR AB_C OR ABD となります。

## Slide 48: 演習問題: 論理数学による主項選択
最適な主項の組み合わせは？
最小項 主項 | m1 | m2 | m3 | m4
p | ○ |  |  | 
q | ○ | ○ |  | 
r |  |  | ○ | 
s |  |  | ○ | ○
S1 = p +q
U = (p +q) q (r +s) s
q と s
= q s
S2 = q
S3 = r +s
S4 = s
Notes: 次は論理数学で主項を求めてみましょう。
こちらの主項最小項対応表で表される論理関数の最適な主項の組み合わせを求めてください。
まず、各最小項 mi に対して、それを包含している主項の和 Si を求めます。
最小項 m1 は主項 p と q に包含されていますので、S1 = p+q です。
最小項 m2 は主項 q にのみ含まれていますので、S2 = q です。
同様に、S3= r+s, S4 = s となります。
ここで S1,S2,S3,S4 の論理積を求めます。
こちらの式の括弧を外して積和形に変形してください。
括弧を外すと、q s となります。
よって、最適な主個の組み合わせは、主項 q と 主項 s です。

## Slide 49: 演習問題: ドントケアを含む最小化
次の真理値表の最小積和形を求めよ
A B C D | f
0 0 0 0 | 1
0 0 0 1 | 1
0 0 1 0 | 
0 0 1 1 | 
0 1 0 0 | 1
0 1 0 1 | 1
0 1 1 0 | 
0 1 1 1 | 
A B C D | f
1 0 0 0 | 
1 0 0 1 | -
1 0 1 0 | 1
1 0 1 1 | -
1 1 0 0 | 
1 1 0 1 | -
1 1 1 0 | 1
1 1 1 1 | -
Notes: 次は、ドントケアを含む論理関数の最適化です。
こちらの表で表される論理関数の最小積和形を、QM法を用いて求めて下さい。

## Slide 50
A B C D | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
 | ラベル | A(8) B(4) C(2) D(1) | 主項
1が0個 |  |  | 
1が1個 |  |  | 
1が2個 |  |  | 
1が3個 |  |  | 
1が4個 |  |  | 
最小項を
1の少ない順に並べ
グループ分けする
0 0 0 0
0
0 1
0 0 0 1
1 = 20
1 1
0 1 0 0
4 = 22
4 1
0 1 0 1
5 = 22+20
5 1
1 0 0 1
△9 = 23+20
9 -
1 0 1 0
10 = 23+21
10 1
1 0 1 1
△11 = 23+21+20
11 -
1 1 0 1
△13 = 23+22+20
13 -
1 1 1 0
14 = 23+22+21
14 1
1 1 1 1
△15 = 23+22+21+20
15 -
Notes: 最小項を1の個数でグループ分けし、1の個数が少ないものから順に
表に書き込んでください。
ドントケアは、前に三角を付けます。
上から順に、
0 0000
1 0001
4 0100
5 0101
△ 9 1001
10 1010
△11 1011
△13 1101
14 1110
△15 1111
となります。

## Slide 51
A B C D | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 1 | 4 1 |  | 
01 | 1 1 | 5 1 | 13 - | 9 -
11 |  |  | 15 - | 11 -
10 |  |  | 14 1 | 10 1
 | ラベル | A B C D | 主項
0個 | 0 | 0 0 0 0 | 
1個 | 1 | 0 0 0 1 | 
 | 4 | 0 1 0 0 | 
2個 | 5 | 0 1 0 1 | 
 | △9 | 1 0 0 1 | 
 | 10 | 1 0 1 0 | 
3個 | △11 | 1 0 1 1 | 
 | △13 | 1 1 0 1 | 
 | 14 | 1 1 1 0 | 
4個 | △ 15 | 1 1 1 1 | 
 | ラベル | A B C D | 主項
0個 |  |  | 
1個 |  |  | 
2個 |  |  | 
3個 |  |  | 
0 0 0 -
0,1
0 - 0 0
0,4
0 - 0 1
1,5
- 0 0 1
1,9
0 1 0 -
4,5
- 1 0 1
5,13
1 0 - 1
△9,11
1 - 0 1
△9,13
1 0 1 -
10,11
1 - 1 0
10,14
1 - 1 1
△11,15
1 1 - 1
△13,15
1 1 1 -
14,15
Notes: 次は隣り合うグループの間で、併合できる行を併合していきます。
三角の付いているもの同士を併合したときには併合後も三角を付け、
どちらか片方に三角が付いていないものを併合したときは、併合後は三角を付けません。
併合すると、上から順に
0, 1 000-
0, 4 0-00
1, 5 0-01
1, 9 -001
4, 5 010-
5,13 -101
△ 9,11 10-1
△ 9,13 1-01
10,11 101-
10,14 1-10
△11,15 111
△13,15 11-1
14,15 111-
となります。

## Slide 52
A B C D | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 1 | 4 1 |  | 
01 | 1 1 | 5 1 | 13 - | 9 -
11 |  |  | 15 - | 11 -
10 |  |  | 14 1 | 10 1
 | ラベル | A B C D | 主項
0個 | 0,1 | 0 0 0 - | 
 | 0,4 | 0 - 0 0 | 
1個 | 1,5 | 0 - 0 1 | 
 | 1,9 | - 0 0 1 | 
 | 4,5 | 0 1 0 - | 
2個 | 5,13 | - 1 0 1 | 
 | △9,11 | 1 0 - 1 | 
 | △9,13 | 1 - 0 1 | 
 | 10,11 | 1 0 1 - | 
 | 10,14 | 1 - 1 0 | 
3個 | △11,15 | 1 - 1 1 | 
 | △13,15 | 1 1 - 1 | 
 | 14,15 | 1 1 1 - | 
 | ラベル | A B C D | 主項
0個 |  |  | 
1個 |  |  | 
2個 |  |  | 
チェックが付かなかった
△の無い項が主項
0 - 0 -
0,1,4,5
- - 0 1
1,5,9,13
1 - - 1
△9,11,13,15
1 - 1 -
10,11,14,15
q
p
r
Notes: 次は最小項4個組の併合表を作ります。
今度も、全て三角が付いている行を併合した場合には△を付け、
一つでも三角が無い行がある場合には△は付けません。
0,1 0,4 1,5 4,5 はどれも△が付いていませんので、△を付けずに 0,1,4,5 0-0- となります。
1,5 1,9 5,13 9,13 は、1,5 1,9 5,13 に△が付いていませんので、
△を付けずに 1,5,9,13 –01 となります。
9,11 9,13 11,15 13,15 は全て△が付いていますので、△を付けて
△9,11,13,15 1—1 となります。
最後に 10,11,14,15 1-1- となります。
これ以上併合できる行はありませんので、これで終了です。
主項欄にチェックに付いていない、△が無い項が主項です。
p = A_C_ q=C_D r=AC とします。

## Slide 53
A B C D | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 1 | 4 1 |  | 
01 | 1 1 | 5 1 | 13 - | 9 -
11 |  |  | 15 - | 11 -
10 |  |  | 14 1 | 10 1
最小項 主項 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 14 | 必須
0,1,4,5:p |  |  |  |  |  |  | 
1,5,9,13:q |  |  |  |  |  |  | 
10,11,14,15:r |  |  |  |  |  |  | 
選択 |  |  |  |  |  |  | 
主項と最小項の
対応表を作る
ドントケアの
最小項は不要
○
○
○
○
○
○
○
○
Notes: 次は主項最小項対応表を作ります。
ドントケアの最小項はいりませんので、横軸には、
0,1,4,5,10,14 が来ます。

## Slide 54
A B C D | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 1 | 4 1 |  | 
01 | 1 1 | 5 1 | 13 - | 9 -
11 |  |  | 15 - | 11 -
10 |  |  | 14 1 | 10 1
最小項 主項 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 14 | 必須
0,1,4,5:p | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 
1,5,9,13:q |  | ○ |  | ○ |  |  | 
10,11,14,15:r |  |  |  |  | ○ | ○ | 
選択 |  |  |  |  |  |  | 
特異最小項・
必須主項の決定
◎
◎
◎
◎
Notes: 特異最小項を見つけて、必須主項を求めます。

## Slide 55
A B C D | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 1 | 4 1 |  | 
01 | 1 1 | 5 1 | 13 - | 9 -
11 |  |  | 15 - | 11 -
10 |  |  | 14 1 | 10 1
最小項 主項 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 14 | 必須
0,1,4,5:p | ◎ | ○ | ◎ | ○ |  |  | 
1,5,9,13:q |  | ○ |  | ○ |  |  | 
10,11,14,15:r |  |  |  |  | ◎ | ◎ | 
選択 |  |  |  |  |  |  | 
必須主項が包含する
最小項の決定
fm = p +r
5 1
1 1
4 1
0 1
10 1
14 1
Notes: 必須主項がカバーしている最小項の選択欄にチェックを入れます。
全ての最小項の選択欄にチェックが入りましたので、これで終了です。
求める最小積和形は、A_ AND C_ OR A AND C となります。

## Slide 56: 問題: ドントケアを含む最小化
次の真理値表の最小積和形を求めよ
W X Y Z | F
0 0 0 0 | 1
0 0 0 1 | 1
0 0 1 0 | 1
0 0 1 1 | 1
0 1 0 0 | -
0 1 0 1 | -
0 1 1 0 | 
0 1 1 1 | 
W X Y Z | f
1 0 0 0 | 
1 0 0 1 | -
1 0 1 0 | 
1 0 1 1 | 1
1 1 0 0 | -
1 1 0 1 | -
1 1 1 0 | 
1 1 1 1 | 
Notes: 今回の授業はこれで終了です。
いつものようにGoogleClassroom上に課題テストを挙げてあります。
今回の課題は、こちらの真理値表で表される論理式を
QM法を使って最小積和形を求めてください。
来週授業開始時までに提出してください。
お疲れ様でした。